універсальнІ ПротруювачІ насіння ПНУ– 4, 10

Протруювачі насіння універсальні ПНУ-4, 10 призначені для знезаражування насіння зернових, бобових і технічних культур в господарствах, поточних лініях насіннєобробних заводів і пунктів протруювання.

Протруювачі насіння реалізують принципово новий інерційно-фрикційний спосіб обробки насіння сільськогосподарських культур (соняшника, гороху, сої, кукурудзи, ріпаку, свиріпи, пшениці, ячменя, проса, та ін.) з різковідмінними фізико-механічними властивостями кількостями отрутохімікату, пропорційними площам бокових поверхонь насінин, забезпечують високу якість обробки насіння без травмування, самоочищення робочих поверхонь від залишків препарату і домішок до насіння.

| Технічна характеристика протруювачів | ПНУ-4 | ПНУ-10 |
| --- | --- | --- |
| Тип | стаціонарний | з візком | без візка |
| Продуктивність (на насінні пшениці), т/год | 4,0 | 10,0-12,0 | 10,0-12,0 |
| Місткість бака для робочої рідини, л | 50 | 110 | 110 |
| Потужність приводу, кВт | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Вага машини, кг: -суха (конструктивна) - з агрегатом приготування робочої рідини | 102 120 | 210 230 | 123 140 |
| Габаритні розміри, мм довжина ширина висота | 585 660 1050 | 1530 1290 1530 | 550 690 1300 |
| Кількість обслуговуючого персоналу, чол | 1 | 1 | 1 |

Показники якості виконання технологічного процесу:

| - повнота протруювання насіння, % | не менше 97 |
| --- | --- |
| - нерівномірність протруювання насіння, % | не більше 5 |
| - травмування насіння, % | відсутнє |

# Text boxes

ПНУ – 10

ПНУ – 10

ПНУ – 4